## Slide 1: 자료 조사
연구명 (작성년도) | 작성 | 연구기관 | 
주요 내용 | 자율주행 보행보조 로봇 |  | 
 | 자율 내비게이션: SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), 라이다, 카메라, 초음파 센서를 활용해 장애물을 탐지하고 안전한 경로를 계획. 사용자 맞춤 지원: 사용자의 보행 패턴을 분석해 속도, 방향, 힘을 조절 (예: 의도 인식 알고리즘, 힘/압력 센서). 안전성: 충돌 방지, 균형 유지, 비상 정지 기능. 예: 장애물 감지 시 속도 감소. 인간-로봇 상호작용: 음성 인식, 터치 인터페이스, 손잡이 센서로 사용자와 소통. 경량/웨어러블: 일부는 웨어러블 엑소슈트(Exosuit) 형태로 제작되어 착용감과 이동성을 개선. 에너지 효율: 대기 소비량을 줄여 장시간 사용 가능 (예: 보행 시 대사 비용 감소). |  | 
 | 1.적용 도메인 의료/재활: 수술 후 환자(예: 고관절/무릎 수술) 또는 뇌졸중 환자의 보행 재활 지원. 파킨슨병 환자의 보행 동결(Freezing of Gait) 완화 (예: 하버드 SEAS의 소프트 로봇 엑소슈트). https://seas.harvard.edu/news/2024/01/soft-robotic-wearable-device-improves-walking-individual-parkinsons-disease 고령자 지원: 고령자의 일상 이동 보조, 낙상 방지. 예: 일본 RIKEN의 RIBA 로봇은 환자를 침대에서 휠체어로 이동시키며 자율 내비게이션 가능. https://www.washington.edu/doit/programs/accessengineering/adept/adept-accessibility-briefs/assistive-robotics-activities-daily 스마트 시티: 공공 공간에서 고령자/장애인의 이동 편의성 증대. 예: 스마트 워커(Smart Walker)는 음성 소환으로 사용자를 찾아 자율 이동. https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics/articles/10.3389/fnbot.2020.575889/full 가정 내 지원: IoT 기반 원격 모니터링과 결합해 가정 내 독립적 생활 지원 (예: MoveCare 프로젝트). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889022002354 사회적 상호작용: 어린이와의 동반 보행 시스템 (예: Pepper 로봇의 손잡이 인식 시스템). https://ieeexplore.ieee.org/document/7405071 |  | 

## Slide 2: 자료 조사
연구명 (작성년도) | 작성 | 연구기관 | 
주요 내용 | 2.핵심 기술 센서 기술: 라이다, 카메라, 초음파 센서, 압력/힘 센서 예: Hyundai의 웨어러블 로봇은 ZigBee 무선 통신으로 발바닥 압력 데이터를 수집해 보행 상태 분석. https://www.ni.com/en/solutions/life-sciences/case-studies/hyundai-wearable-robotics-for-walking-assistance-offer-a-full-spectrum-of-mobility.html AI/머신러닝: 보행 의도 인식, 비정상 보행(예: 끌림, 낙상) 탐지 (예: IEEE의 비접촉 보행 인식 시스템). https://ieeexplore.ieee.org/document/8736252 강화학습(RL)으로 환경 적응 및 경로 최적화. 엑소스켈레톤/소프트 로보틱스: 경량 소재(섬유, 공압 근육)로 제작된 소프트 엑소슈트는 착용감과 유연성 제공. 예: Chung-Ang University의 EX1 로봇은 고관절 외전 지원으로 대사 비용 17% 감소. IoT 통합: 원격 모니터링, 클라우드 기반 데이터 분석으로 간호사/의료진과 연계. 제어 시스템: 퍼지 이론 기반 순응 제어(Compliant Control)로 인간-로봇 상호작용 유연성 강화. 지연 출력 피드백 제어(DOFC)로 보행 효율성 향상. 3. 최근 동향 2023년: Chung-Ang University의 웨어러블 로봇은 고관절 외전 지원으로 보행 균형 VF형상 개선, 대사 비용 감소. Science Robotics 논문 발표. https://techxplore.com/news/2023-11-wearable-robot-people.amp WIRobotics의 WIM 엑소슈트, CES 2024에서 혁신상 수상. 경량 설계로 하이킹/운동 지원. https://exoskeletonreport.com/product/wim/ 2024년: 하버드 SEAS의 소프트 엑소슈트, 파킨슨병 환자의 보행 동결 완화에 성공. https://seas.harvard.edu/news/2024/01/soft-robotic-wearable-device-improves-walking-individual-parkinsons-disease Ford와 Agility Robotics의 Digit 로봇, 계단 오르기 및 배송 최적화. https://corporate.ford.com/articles/research-and-innovation/autonomous-vehicle-robot-delivery.html 2025년: NC State University의 AI 기반 엑소스켈레톤, 실시간 보행 최적화로 에너지 효율 13.1% 향상. https://www.nsf.gov/science-matters/harnessing-ai-enhance-human-mobility |  | 

## Slide 3: 자료 조사
연구명 (작성년도) | 작성 | 연구기관 | 
주요 내용 | 휴머노이드 로봇 |  | 
 | 인간형 외형 및 동작: 인간과 유사한 신체 구조(2족 보행, 팔, 손)로 설계, 인간 환경(계단, 문, 도구 사용) 적응 가능. 자율 내비게이션: SLAM, 라이다, 카메라, IMU(관성측정장치)를 활용해 동적 환경에서 경로 계획 및 장애물 회피. 다목적성: 단일 작업(예: 물류)뿐 아니라 복합 작업(조립, 대화, 이동) 수행 가능. 인간-로봇 상호작용(HRI): 음성 인식, 제스처 인식, 감정 표현으로 자연스러운 소통. AI 기반 학습: 강화학습(RL), 딥러닝(DL)으로 작업 최적화 및 환경 적응. 안전성: 충돌 감지, 균형 제어, 비상 정지 기능으로 안전한 협업 환경 제공. |  | 
 | 1.적용 도메인 서비스 산업: 호텔/레스토랑: 고객 응대, 안내, 서빙 (예: SoftBank의 Pepper). 공항/쇼핑몰: 정보 제공, 길 안내. SoftBank Robotics - Pepper 제조업: 인간-로봇 협업(HRC): 조립, 포장, 품질 검사 (예: 테슬라 Optimus). Tesla Optimus 영상 창고 물류: AMR과 연계해 피킹, 운반. Agility Robotics - Digit 의료/복지: 재활 지원: 보행 훈련, 환자 이송 (예: RIKEN의 RIBA). 고령자 동반: 일상생활 지원, 사회적 상호작용. 영상: RIKEN - RIBA 교육/엔터테인먼트: 교육 보조: 언어 학습, 코딩 교육 (예: NAO 로봇). 엔터테인먼트: 공연, 인터랙티브 전시. Aldebaran - NAO 재난 대응: 탐색 및 구조: 위험 지역에서의 자율 이동 및 데이터 수집 (예: DARPA 챌린지의 Atlas). Boston Dynamics Atlas 가정용: 가사 지원: 청소, 요리, 모니터링 (예: Samsung Bot Handy). Samsung Bot Handy |  | 

## Slide 4: 자료 조사
연구명 (작성년도) | 작성 | 연구기관 | 
주요 내용 | 2.핵심 기술 센서 기술: 라이다, 카메라, 초음파, IMU, ToF 센서로 환경 인식. AI/머신러닝: 보행/작업 의도 인식, 강화학습으로 경로 최적화, NLP로 음성 처리. 2족 보행: ZMP(Zero Moment Point), 동적 균형 제어로 안정성 확보. 액추에이터/제어 시스템: 고정밀 서보모터, 공압 근육, 퍼지/PID 제어로 부드러운 동작. IoT 통합: 원격 모니터링, 클라우드 기반 데이터 분석. 에너지 관리: 고효율 배터리, 동적 에너지 최적화. 3.최근 동향 2023년 테슬라 Optimus Gen 2: 2족 보행 속도 30% 향상, 인간 손 모방 가능. 물류/제조 작업 시연. Agility Robotics의 Digit: 계단 오르기, 물류 배송 최적화 (Ford와 협업). 2024년 Figure AI의 Figure 01: OpenAI와 협력, 인간 수준의 대화 및 작업 수행 능력. https://www.figure.ai/ Boston Dynamics의 Atlas: 재난 대응 및 복잡 환경에서의 동적 보행 개선. https://bostondynamics.com/atlas/ 2025년 테슬라 Optimus 대량생산 계획 발표, 공장 내 작업 지원 목표. Sanctuary AI의 Phoenix: 원격 조작 및 자율 작업 결합, 의료/물류 적용. https://www.sanctuary.ai/ |  |